l.dz. DT/PG/2328/2022	    				    Dąbrowa Górnicza 05.08.2022 r.

Zapytanie Ofertowe

W sprawie wykonania usługi okresowej konserwacji

I przeglądów technicznych urządzeń klimatyzacyjnych.

„Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. z siedzibą 
  w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy Alei Róż 1 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na, wykonania usługi okresowej konserwacji i przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych, w celu utrzymania należytego stanu technicznego gwarantującego ich sprawną i bezpieczną eksploatację.

Wykaz urządzeń, które wraz z instalacjami podlegają konserwacji i przeglądowi technicznemu:

Klimatyzatory „Sinclair”

- Jednostka zewnętrzna FREE COMBI  FC-E24AI – 1 sztuka (Dual), czynnik R410A.

- Jednostka wewnętrzna FC H18 AIN – 1 sztuka (sklep wewnętrzny).

- Jednostka wewnętrzna FCH09AIN – 1 sztuka (pomieszczenie księgowości skarbcowej – parter).

- Jednostka zewnętrzna FREE COMBI FC-E28AI – 1 sztuka (Trial), czynnik R401A

- Jednostka wewnętrzna FC-H18AIN – 1 sztuka (Dział Sprzedaż i Obsługi Klienta i DI, pom. Nr D11 – parter).

- Jednostka wewnętrzna FC-H07AIN – 1 sztuka (Dział Gastronomii – parter).

- Jednostka wewnętrzna FC-H07AIN – 1 sztuka ( Dział Gastronomia i Dział Sprzedaży o Obsługi Klienta – parter).

- Klimatyzator ASC-42AI-3 (jednostka zewnętrzna i wewnętrzna) – 1 kpl. ( Siłownia), czynnik R410A.

- Klimatyzator ASH-12AIN PT (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) – 1 kpl. ( Gabinet Prezesa – lp.), czynnik R410A.

- Klimatyzator ASH-12AIN PT (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) – 1 kpl. ( Dział Techniczny, pom nr 42 – parter), czynnik R410A.

Klimatyzator „Midea”

- Klimatyzator MOBA03-12HFN1QRDOGW (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) – 2kpl.(pomieszczenie ratowników), czynnik R410A.

Klimatyzatory „Cooper&Hunter”

- Klimatyzator Arctic 3,5kW ( jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) – 2kpl.( Serwerownia)

Centrala wentylacyjna – Kręgielnia

Typ DANX XWP 3/6

Nr fab. 262121030503

Typ gazu: R 404A

Centrala wentylacyjna – Basen Sportowy

Typ DANX XWP 7/14

Nr fab. 262121030503

Typ gazu: R 422A

Centrala wentylacyjna – Klub Muzyczny

Typ DANX XWP 9/18

Nr fab. 262121030503

Typ gazu: R 407A

Centrala wentylacyjna – Klub Bilardowy

Typ DANX XWP 3/6

Nr fab. 262121030503

Typ Gazu: R 422A

Agregaty chłodnicze ( freonowe)

- Agregaty chłodnicze dla centrali wentylacyjnej kuchni

Typ SIL 4615Z

Nr fab. 11A1 05501 5979630270

Typ gazu R 407C

- Agregat chłodniczy centrali wentylacyjnej dla zjeżdżalni wodnych:

Typ GLE Z30 126SB, model Kompakt ZR 190x2 PZ

Nr fab. CBGE 190C00009

Typ gazu R 407C

Zakresem usługi objęte będą w szczególności poniżej określone czynności:

- Dokonanie okresowego przeglądu i konserwacji urządzeń zgodnie z warunkami eksploatacji i konserwacji określonymi w dokumentacjach techniczno – ruchowych dla określonych typów urządzeń.

- Czyszczenie i dezynfekcja (odgrzybianie) urządzeń.

- Sprawdzenie stanu i uzupełnienie czynnika chłodniczego.

- Sprawdzenie stanu konstrukcji i połączeń, dokręcenie śrub i mocowań.

- Czyszczenie i konserwacja (malowanie) stwierdzonych ognisk korozji w elementach konstrukcji zewnętrznych.

- Naprawa lub wymiana uszkodzonych osłon izolacji termicznej rur instalacji obiegowych dla klimatyzatorów typu split ( szczególnie tych posadowionych na dachu budynku).

- Wprowadzanie danych z przeglądu kart urządzeń( założenie kart w przypadku ich braku).

W przypadku wystąpienia konieczności wykonanie robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne, a których nie można było przewidzieć, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o konieczności ich wykonania. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji robót dodatkowych jest możliwe wyłącznie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu przez Strony warunków wykonania tych robót, w tym ich zakresu, terminu wykonania oraz wynagrodzenia Wykonawcy.
 		Do oferty należy dołączyć kopie uprawnień i certyfikatów do zajmowania się obrotem i sprzedażą oraz serwisem w zakresie związanym z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Oferta powinna obejmować kalkulację ceny dla poszczególnych jednostek klimatyzacyjnych i wentylacyjnych ceny ryczałtowej netto z tytułu świadczenia usługi i odrębnym wskazaniem ceny jednostkowej netto za 1 kg określonego czynnika chłodniczego.

Zapłata z tytuły wykonania usługi nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury, której podstawą będzie protokół odbioru robót wraz protokołem okresowego przeglądu technicznego.

Podpisaną ofertę prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2022 r.

na adres e-mail:   p.gajda@nemo-swiatrozrywki.pl ( skan  podpisanej oferty przez osobę upoważnioną).

Dodatkowych informacji w spawie zamówienia można uzyskać kierując zapytanie do Kierownika Działu Technicznego Pana Piotra Gajdy – tel. +48 572 951 081, e-mail: p.gajda@nemo-swiatrozrywki.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania bez podania przyczyny